杭州华升电子有限公司

年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：杭州华升电子有限公司

编制单位：浙江鸿博环境检测有限公司

二〇一八年八月

建  设  单  位：杭州华升电子有限公司

法  人  代  表：陈建新

编  制  单  位：浙江鸿博环境检测有限公司

法  人  代  表：马王钢

项 目 负 责 人：罗莹

建设单位                    编制单位

电话：18969018238           电话：0571-88820485

传真：——                  传真：0571-87630487

邮编：311121                邮编：311100

地址：杭州市余杭区闲林街道  地址：浙江省杭州市余杭区

嘉企路10号E栋2楼3楼     余杭经济技术开发区红丰路509号

目 录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告表（表）及审批部门审批决定	2

3.工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置图	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	4

3.4主要生产设备	5

3.5生产工艺	7

3.6环评文件及批复的落实情况	8

4. 环境保护设施	9

4.1污染物治理措施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评主要结论与建议	11

5.2审批部门审批决定	12

6. 验收执行标准	13

6.1 废水	13

6.2废气	13

6.3噪声	13

7. 验收监测内容	14

7.1废水	14

7.2废气	14

7.3噪声	14

8. 质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2质量保证	15

9. 验收监测结果	18

9.1生产工况	18

9.2污染物达标排放监测结果	18

10. 验收监测结论	23

10.1废水	23

10.2 废气	23

10.3 噪声	23

10.4 固体废物	23

10.5总结论	23

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	24

附件：

- 环评批复（报告表2018-2号）

- 危废协议

检测报告复印件

# 1. 验收项目概况

杭州华升电子有限公司原地址位于杭州余杭区余杭街道圣地路4号，主要从事电器配件、钱包生产加工。原有审批规模为年产电器配件5000万套、钱包15万个。2018年1月，企业搬迁至杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼，并委托煤科集团杭州环保研究院有限公司编制了《杭州华升电子有限公司年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目环境影响报告表》，并于2018年1月11日通过杭州市余杭区环保局审批（报告表2018-2号，见附件1），审批规模为年产电器配件5000万套、钱包15万个，实际生产规模不变。目前项目已建成投产但未进行“三同时”竣工验收。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经环保主管部门验收合格后方可投入运行使用。受杭州华升电子有限公司委托，我公司承担了该企业年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目的环境保护设施竣工验收监测工作。在对现场进行了勘察、监测并收集有关资料的基础上，编写了此验收监测与评价报告。

## 2. 验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》；

3、环境保护部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令发布，2018.3.1）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第341号）；

6、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》（浙环发[2017]20号）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告；

## 2.3建设项目环境影响报告表（表）及审批部门审批决定

1、煤科集团杭州环保研究院有限公司编制的《杭州华升电子有限公司年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目环境影响报告表》；

2、杭州市余杭区环境保护局报告表2018-2号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响报告文件承诺备案受理书》；

3、杭州华升电子有限公司环保竣工验收监测委托书。

# 3.工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置图

杭州华升电子有限公司位于杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼，坐标为北纬30°24'28.82"，东经120°14'53.79"，企业租用浙江嘉企实业有限公司厂房进行生产，本项目所在建筑为三层，一层部分、二层、三层为本项目，其余为房东用房。

本项目所在厂区东侧为杭州柯斯顿音响有限公司；南侧为房东用房、嘉企路（相距190m）；西侧隔闲沈路为浙江正渝幕墙有限公司；北侧为房东用房、浙江圣地票证印制中心。项目地理位置见图3-1。

图3-1  地理位置图

## 3.2建设内容

项 目 名 称： 杭州华升电子有限公司年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目

项目审批规模：年产电器配件5000万套、钱包15万个

项目实际规模：年产电器配件5000万套、钱包15万个

## 3.3主要原辅材料

企业原辅材料情况详见表3-1。

表3-1  原辅材料情况表

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 审批数量 | 实际数量 | 变化情况 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 万米/a | 315 | 315 | 0 | 生产线束 |
| 2 | 端子 | 万个/a | 2330 | 2330 | 0 |  |
| 3 | 接插件 | 万个/a | 355 | 355 | 0 |  |
| 4 | 扎带 | 万米/a | 50 | 50 | 0 |  |
| 5 | 胶带 | 米/a | 5000 | 5000 | 0 |  |
| 6 | 磁芯 | 个/a | 4500 | 4500 | 0 |  |
| 7 | 套管 | 万个/a | 45 | 45 | 0 |  |
| 8 | 浸锡条 | kg/a | 12 | 12 | 0 |  |
| 9 | 焊锡丝 | kg/a | 8 | 8 | 0 |  |
| 10 | 助焊剂 | kg/a | 2 | 2 | 0 |  |
| 11 | 酒精 | kg/a | 15 | 15 | 0 |  |
| 12 | 碳带 | 卷/a | 10 | 10 | 0 |  |
| 13 | 胶水（万能胶G10） | kg/a | 210 | 210 | 0 | 生产钱包 |
| 14 | 皮 | 万m2/a | 1.75 | 1.75 | 0 |  |
| 15 | 线 | 万米/a | 290 | 290 | 0 |  |
| 16 | 拉链 | 万根/a | 30 | 30 | 0 |  |
| 17 | 双面胶 | 万米/a | 90 | 90 | 0 |  |

## 3.4主要生产设备

企业生产设备情况详见表3-2。

表3-2  项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备审批数量（台） | 设备实际数量（台） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动压着机 | -- | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 电脑切割机 | JQ-6100 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 绞线机 | WK-20 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 剥线机 | UNISTRIP 2300 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 剥线机 | UNISTRIP 2015 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 融着机 | AH-21 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 线号机 | TPP66i | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 线号机 | LM-390T/W | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 打码机 | SR970 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 综合测试机 | HC-8683 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 线序检测仪 | HRT-9D | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 全自动CCD检测仪 | MV-100E | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 端子剖面分析仪 | MQ-200E | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 端子拉力检测仪 | SDL | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 手动压接机 | SR | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 液压龙门裁断机 | XCLL2-250 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 摇臂式液压裁断机 | GSB-2C | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 线序检测仪 | HRT-9D | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 全自动CCD检测仪 | MV-100E | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 端子剖面分析仪 | MQ-200E | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 端子拉力检测仪 | SDL | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 手动压接机 | SR | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 液压龙门裁断机 | XCLL2-250 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 摇臂式液压裁断机 | GSB-2C | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 全自动压着机 | TR201C | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 半自动压着机 | LPM-20 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 横式气剥机 | QB-100 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 导通机 | NMC-60 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 锡炉 | / | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 气动压接机 | SSR | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 801削皮机 | XQ-801 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 半自动压着机 | SATC-20 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 电脑切割机 | C370 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 电脑切割机 | C350 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 电脑切带机 | JQ-6100 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 直立气剥机 | BL-3F | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 螺杆式压缩机 | SGD-15B | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 活塞式压缩机 | Y112M-2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 冷干机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 台钻 | / | 1 | 1 | 0 |

表3-2  项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备审批数量（台） | 设备实际数量（台） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 台钻 | 2406C | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 电钻 | J1Z-MH-6C | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 手工钻 | / | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 电锤 | Z1C-SL-28 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 台式砂轮机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 夹虎钳 | / | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 电动石材切割机 | CM 4SB | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 型材切割机 | CUT | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 小型电焊机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 手动压接机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 手压钳 | / | 7 | 7 | 0 |
| 52 | 剥线钳 | / | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 电烙铁 | 936A | 6 | 6 | 0 |
| 54 | 吹风机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 温控剥皮机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 综合测试机 | CT-8681 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 游标卡尺 | / | 3 | 3 | 0 |
| 58 | 千分卡 | / | 3 | 3 | 0 |
| 59 | 拉力器 | / | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 百分表 | / | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 扎带枪 | / | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 电子秤 | / | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 线号机 | TP60i | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 条形码机 | B452-HS12-CN | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 拔皮钳 | / | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 台式暖风机 | 小天鹅 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 扎带枪 | / | 4 | 4 | 0 |
| 68 | 线束剖面分析仪 | 40X-260 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 端子自动切断台 | 3000rpm | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 端子自动研磨台 | 50-1500rpm | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 半剥扭线机 | DX-100T | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 鑫亚下料机 | GSB-2C | 2 | 2 | 0 |
| 73 | 液压龙门下料机 | XCLL2-250 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 带刀片皮机 | DS-818-420 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 液压烫金机 | YTJ | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 气动压线机 | AL3000-03 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 气动压痕烫印机 | CY-898-A | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 高头车 | DSC-244 | 3 | 3 | 0 |
| 79 | 平车 | DDL-8700 | 6 | 6 | 0 |
| 80 | 包边机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 电脑切割机 | DWS-2000 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 电压缩机 | RS-2000 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 储气罐 | / | 1 | 1 | 0 |

## 3.5生产工艺

根据现场调查及企业提供资料，本项目实际生产工艺与审批生产工艺基本一致。工艺流程及产污环节如下：

图3-2 线束生产工艺流程及产物图

图3-3 钱包生产工艺流程及产物图

3.6项目变动情况

### 3.6.1环评文件及批复的落实情况

| 项目 | 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 该项目在杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼实施，项目总投资279.14万元，从事电器配件、钱包生产加工。项目建成后形成年产电器配件5000万套、钱包15万个的生产规模。 | 项目建设地点及生产规模与环评基本相符。 |
| 废水 | 生活污水经化粪池预处、食堂含油废水经隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳入市政污水管网后，经余杭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 根据现场踏勘，企业废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放 |
| 废气 | 为有效的收集锡焊废气、浸锡工艺产生的含锡废气，要求企业在锡焊工位上方安装集气罩，风量为2000m3/h，收集效率按75%计；在钱包粘接及自然干燥工位设置集气罩，集气效率约85%，引风机风量约4000m3/h，收集后粘接废气经活性炭吸附后15米排气筒高空排放；擦拭过程中产生的酒精蒸气采用保持车间尽可能封闭运行，车间安装排风扇，机械排风等措施。经以上措施使废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 | 根据现场踏勘，企业在锡焊、浸锡工位上方安装集气罩、排气筒高度为15m，风量为2000m3/h；在钱包粘接及自然干燥工位设置集气罩，经活性炭吸附后15m高空排放（集气效率约85%，处理效率为85%，引风机风量约4000m3/h）；车间保持封闭运行，安装排风扇，机械排风。 |
| 噪声 | 1）选用先进的低噪设备，加强设备的维护，建设单位应积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，重点提高生产车间墙体综合隔声量；2）生产期间要做到门窗紧闭，使噪声得到最大程度的隔绝，以减小对环境的影响；3）日常运行时，应定期进行设备维护保养，防止因设备故障产生的非生产噪声。4)西侧设置为仓库、办公等，高噪声设备放在靠东侧，生产运行期间门窗不得开启，仓库、办公区域与机加工区域之间设置实体隔墙，进一步减少噪声影响，确保西侧场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准要求。 | 根据监测结果，监测期间，该企业所测厂界四周昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；夜间企业不生产。 |
| 固废 | 废线材、套管材料、锡渣、费皮料、废包装物出售给物资回收公司回收利用；废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）委托杭州立佳环境服务有限公司进行清运与处理；含油抹布、废碳带、生活垃圾分类收集后由环卫部门集中统一处理。 | 根据现场踏勘，该项目固废主要为锡渣、废活性炭、废皮料、废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）、原辅材料的废包装物、废抹布、员工生活垃圾等。其中电线切割废线材、套管材料、锡渣、废皮料、废包装物企业收集后出售给物资回收公司，废原料瓶、活性炭统一收集后委托杭州立佳环境服务有限公司处置；生活垃圾、含油抹布委托环卫部门清运处理。 |

### 3.6.2 变更说明

项目建设地点及生产规模与环评基本相符。生产设备、原辅材料用量及生产工艺与环评基本一致。

4. 环境保护设施

4.1污染物治理措施

### 4.1.1 废水

根据现场踏勘，企业废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放。

### 4.1.2废气

根据现场踏勘，企业在锡焊、浸锡工位上方安装集气罩、排气筒高度为15m，风量为2000m3/h；在钱包粘接及自然干燥工位设置集气罩，经活性炭吸附后15m高空排放（集气效率约85%，处理效率为85%，引风机风量约4000m3/h）；车间保持封闭运行，安装排风扇，机械排风。

### 4.1.3噪声

根据现场踏勘，该项目的噪声主要来自压着机、气剥机、切割机等生产设备运行时产生的机械噪声。企业日常生产期间，通过定期进行设备维护保养，防止因设备故障产生的噪声。

### 4.1.4固（液）体废物

根据现场踏勘，该项目固废主要为锡渣、废活性炭、废皮料、废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）、原辅材料的废包装物、废抹布、员工生活垃圾等。

其中电线切割废线材、套管材料、锡渣、废皮料、废包装物企业收集后可出售给物资回收公司回收利用，废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）、活性炭统一收集后委托杭州立佳环境服务有限公司处置，生活垃圾、含油抹布委托环卫部门清运处理。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目主要环保投资总额为6.0万元，占项目总投资的2.15%。项目环保投资的具体情况见表4-1。

表4-1   环保投资概算  单位：万元

| 序号 | 项目 | 费用估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 0.0 |
| 2 | 废气治理 | 4.5 |
| 3 | 噪声治理 | 0.5 |
| 4 | 固体废物处理 | 1.0 |
| 5 | 合 计 | 6.0 |

# 5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评主要结论与建议

- 建议

- 针对本次拟建项目认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。

- 项目进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。

- 建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

- 本次环评仅针对年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目进行环境影响评价。企业今后有规模扩大、厂区移址、设备更换、产品变化等，需重新向有关部门申报。

- 结论

杭州华升电子有限公司地址为杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼，主要从事电器配件、钱包生产加工。现因发展需要搬迁至杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼，企业搬迁后经营范围不变。项目投产后达到年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目的生产规模。

根据预测分析，项目建设符合环境功能区划的要求；建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制指标要求；建设项目造成的环境影响应符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求。综上所述，本项目建设符合环评的各项审批原则。从环保角度而言，本项目实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

报告表2018-2号

# 6. 验收执行标准

## 6.1 废水

根据现场踏勘，项目租用厂房，只有生活污水的，产生量较少，且无独立排放口，故本次验收不做监测。

## 6.2废气

项目废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源二级标准，具体标准值见表6-1。

表6-1  GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》

| 污染物名称 | 最高允许浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 40 | GB16297-1996 |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 |  | 2.4 |  |

## 6.3噪声

企业白班制，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）。

7. 验收监测内容

7.1废水

根据现场踏勘，项目租用厂房，只有生活污水的，产生量较少，且无独立排放口，故本次验收不做监测。

7.2废气

有组织废气：

| 测点编号 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- |
| G1排烟竖井 | 含锡废气（颗粒物） | 2个生产周期，每周期3频次监测 |
| G2排烟竖井进口 | 甲苯 | 2个生产周期，每周期3频次监测 |
| G2排烟竖井出口 | 甲苯 | 2个生产周期，每周期3频次监测 |

无组织废气：

| 序号 | 废气类型 | 检测点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含锡废气（颗粒物）、甲苯 | 厂界东、南、西、北三侧 | 2天，每天3次 |

7.3噪声

厂界四周，监测两天，每天2次。

图 7-1噪声测点位置示意图

- 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1　监测分析方法

| 序号 | 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 16157-1996 |
|  |  | 甲苯 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) |
| 2 | 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
|  |  | 甲苯 | 气相色谱法 | HJ 584-2010 |
| 3 | 噪声监测 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

8.2质量保证

（1）人员及仪器设备的质量控制

所有检测分析人员必须持证上岗，岗位变动的应就新参与的分析项目，通过相关的检测技术培训和考核，合格后发放上岗证。

检测过程中所使用的计量仪器设备应经检定/校准/自检合格。设备应定期进行检查和维护，尤其是空气和废气采样设备。噪声检测仪每次使用前后应按规定进行校准。

（2）采样质量控制

采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的要求，现场样品采集、预处理、运输、交接和记录等按照相应的技术规范执行。

环境检测现场采样时，应选择部分项目采集现场空白样，与样品一起送实验室分析，并分析比较现场空白样与实验室空白样之间的结果差异；采样过程中注意环境条件或工况的变化，并及时记录。

（3）实验室内质量控制

实验室内质量控制是分析人员对分析质量进行的自我控制，以保证分析结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。为控制我公司检测人员的精密度和准确度，以达到允许的质量控制要求，制定以下质控方案：

分析方法的选定

相关人员负责检索最近检测方法标准、规程及其他技术规范，提供受控标准文本清单，并按《文件控制程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。对于非标准方法，应按《质量手册》第14章14.8条款进行选择。

实验室空白值

每个项目每次测试时都应做实验室空白值，实验结果应小于该项目分析方法的最低检出限，空白试验的双份测定值应符合精密度控制的要求。

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求，对去离子水中的pH和电导率等指标进行测定，记录在消耗性材料质量检测记录表中，测定值应符合用水相应的等级要求。每月至少一次测定实验室用的去离子水是否符合要求。

精密度控制

定期用平行双样进行精密度控制，相对偏差符合《水和废水监测分析方法》（第四版）表2-5-3实验室质控指标体系的要求。

若两个测试结果超出允许偏差时，在样品允许保存期内，再加测一个数据（第三个测试值），取相对偏差符合质控指标的两次测试结果的平均值作为最终测试结果。

当对检测数据有疑问或发生特殊情况下需进行重复性试验和再现性试验。

准确度控制

环境检测可采用测定标准物质（或质控样）作为准确度控制手段，选用的标准物质（或质控样）尽可能和分析样品具有相近的基体。

任何情况下，加标回收和加标量均不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不应超过方法测定上限的90%。

（4）实验室间质量控制

有计划、有目的地参加能力验证和实验室比对活动

a积极参加浙江省质量技术监督局组织的能力验证活动。

b参加实验室比对活动：根据需要，选择部分项目与有资质的环境检测单位进行实验室间的比对活动。

（5）其他方式的质量保证与控制

每季度有计划地使用有证标准物质对现场监测进行内部质量抽查考核，被考核人员要求在接到样品15天内报出结果，逾期不报者视为不合格。常规项目以有证标准物质的不确定度范围作为考核合格范围，超出范围需查找原因并重新考核。

环境检测部在日常监测工作中根据HBHJ/CW32-2011《质量控制程序》进行例行监测质量控制。现场平行样、实验室平行样、加标回收样、全程空白样等情况要记录完整，每半年填写一次《监测分析质量统计表》，并报综合业务部。

设备使用责任人根据期间核查计划、维护计划，以及本公司有关仪器设备管理规定，检查仪器设备的日常管理情况。

每年进行一次质量控制方法有效性的评审。

开展日常质量监督，质量监督员每月至少一次对本组内人员进行操作方面的监督工作，及时发现检测过程中的不规范行为。

9. 验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测于2018年8月1-2日实施，监测期间各生产设备均正常运行，主导产品的生产负荷均达到验收监测工况大于等于75%的要求。对本项目生产情况进行了核查，核查结果见表9-1。

表9-1  监测期间本项目产品生产负荷情况表

| 日期 | 品名 | 日产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计产量 | 实际产量 |  |
| 8.10 | 电器配件（线束） | 16.67万套 | 15.92万套 | 96% |
|  | 钱包 | 500个 | 463个 | 93% |
| 8.11 | 电器配件（线束） | 16.67万套 | 15.64万套 | 94% |
|  | 钱包 | 500个 | 453个 | 91% |
| 备注：企业为单班制生产，年工作日300天。 |

由上表可知，监测期间该公司产品的生产负荷满足测试要求。

## 9.2污染物达标排放监测结果

### 9.2.1废水

根据现场踏勘，项目租用厂房，只有生活污水的，产生量较少，且无独立排放口，故本次验收不做监测。

### 9.2.2 废气

有组织废气：

# 表9-2  有组织废气监测结果

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G1排烟竖井（第一周期） | G1排烟竖井（第二周期） |
| *1 | 废气处理方式 | / | / |
| *2 | 排气筒高度 | m | 15 |
| *3 | 烟气温度 | ℃ | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 |
| *4 | 标干流量 | N.d.m3/h | 1276 | 1343 | 1322 | 1316 | 1381 | 1402 |
| 5 | 颗粒物排放浓度 | mg/ N.d.m3 | 27.0 | 28.3 | 26.0 | 26.6 | 28.7 | 27.6 |
| 6 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.0344 | 0.0380 | 0.0344 | 0.0350 | 0.0396 | 0.0387 |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 颗粒物放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 |
| 备注：1、序号中带*号的为现场测定值；2、本报告仅对本次样品负责。 |

# 表9-3  有组织废气监测结果

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G2排烟竖井进口（第一周期） | G2排烟竖井出口（第一周期） |
| *1 | 废气处理方式 | / | 活性炭吸附 |
| *2 | 排气筒高度 | m | 15 |
| *3 | 烟气温度 | ℃ | 32 | 32 |
| *4 | 标干流量 | N.d.m3/h | 2347 | 2212 |
| 5 | 甲苯排放浓度 | mg/ N.d.m3 | 1.54 | 0.839 | 0.469 | 0.143 | 0.296 | 0.0599 |
| 6 | 甲苯排放速率 | kg/h | 3.61×10-3 | 1.97×10-3 | 1.10×10-3 | 3.16×10-4 | 6.55×10-4 | 1.32×10-4 |
| 7 | 去除率 | 83.5% |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 甲苯放浓度≤40mg/m3，排放速率≤3.1kg/h。 |
| 备注：1、序号中带*号的为现场测定值；2、本报告仅对本次测试负责。 |

# 表9-5  有组织废气监测结果

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G2排烟竖井进口（第二周期） | G2排烟竖井出口（第二周期） |
| *1 | 废气处理方式 | / | 活性炭吸附 |
| *2 | 排气筒高度 | m | 15 |
| *3 | 烟气温度 | ℃ | 33 | 32 |
| *4 | 标干流量 | N.d.m3/h | 2452 | 2199 |
| 5 | 甲苯排放浓度 | mg/ N.d.m3 | 1.40 | 0.391 | 0.343 | 0.310 | 0.115 | 0.171 |
| 6 | 甲苯排放速率 | kg/h | 3.43×10-3 | 9.59×10-4 | 8.41×10-4 | 6.82×10-4 | 2.53×10-4 | 3.76×10-4 |
| 7 | 去除率 | 75.0% |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 甲苯放浓度≤40mg/m3，排放速率≤3.1kg/h。 |
| 备注：1、序号中带*号的为现场测定值；2、本报告仅对本次测试负责。 |

无组织废气：

# 表9-5  无组织废气监测结果

| 监测点位 | 采样时间 | 检 测 项 目（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 甲苯 |
| 厂界东 | 8.1 | 9:30-10:30 | 0.378 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:35-11:35 | 0.399 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:40-12:40 | 0.381 | 0.0043 |
| 厂界南 |  | 9:30-10:30 | 0.397 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:35-11:35 | 0.399 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:40-12:40 | 0.401 | ＜0.0015 |
| 厂界西 |  | 9:35-10:35 | 0.415 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:40-11:40 | 0.418 | ＜0.0015 |
|  |  | 11:45-12:45 | 0.401 | ＜0.0015 |
| 厂界北 |  | 9:35-10:35 | 0.397 | ＜0.0015 |
|  |  | 10:40-11:40 | 0.380 | ＜0.0015 |
|  |  | 11:45-12:45 | 0.401 | 0.0017 |
| 厂界东 |  | 13:30-14:30 | 0.381 | ＜0.0015 |
|  |  | 14:35-15:35 | 0.380 | ＜0.0015 |
|  |  | 15:40-16:40 | 0.398 | ＜0.0015 |
| 厂界南 |  | 13:30-14:30 | 0.401 | ＜0.0015 |
|  |  | 14:35-15:35 | 0.418 | ＜0.0015 |
|  |  | 15:40-16:40 | 0.436 | ＜0.0015 |
| 厂界西 |  | 13:35-14:35 | 0.420 | ＜0.0015 |
|  |  | 14:40-15:40 | 0.380 | ＜0.0015 |
|  |  | 15:45-16:45 | 0.398 | ＜0.0015 |
| 厂界北 |  | 13:35-14:35 | 0.420 | ＜0.0015 |
|  |  | 14:40-15:40 | 0.437 | ＜0.0015 |
|  |  | 15:45-16:45 | 0.417 | ＜0.0015 |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 1.0 | 2.4 |
| 测值判定 | 合格 | 合格 |
| 备注：1、本报告仅对本次测试负责。 |

### 9.2.3 噪声

表9-6  噪声监测结果

| 测点名称 | 测点 位号 | 主要声源 | 测试日期 | 昼间等效声级(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量时间 | 测量值 |
| 厂界东 | ▲1 | / | 8.1 | 9:44 | 53.0 |
| 厂界南 | ▲2 | / |  | 9:48 | 52.1 |
| 厂界西 | ▲3 | / |  | 9:53 | 51.9 |
| 厂界北 | ▲4 | / |  | 9:57 | 53.0 |
| 厂界东 | ▲1 | / |  | 13:04 | 52.6 |
| 厂界南 | ▲2 | / |  | 13:12 | 53.5 |
| 厂界西 | ▲3 | / |  | 13:17 | 52.6 |
| 厂界北 | ▲4 | / |  | 13:22 | 52.1 |
| 厂界东 | ▲1 | / | 8.2 | 10:22 | 52.0 |
| 厂界南 | ▲2 | / |  | 10:26 | 53.1 |
| 厂界西 | ▲3 | / |  | 10:31 | 53.3 |
| 厂界北 | ▲4 | / |  | 10:35 | 54.9 |
| 厂界东 | ▲1 | / |  | 14:35 | 54.1 |
| 厂界南 | ▲2 | / |  | 14:39 | 52.7 |
| 厂界西 | ▲3 | / |  | 14:45 | 54.3 |
| 厂界北 | ▲4 | / |  | 14:51 | 53.7 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 2类 | 60 |
| 备注 | 监测点位设置于厂界外1m；2、本报告仅对本次测试负责。 |

# 10. 验收监测结论

## 10.1废水

根据现场踏勘，项目租用厂房，只有生活污水的，产生量较少，且无独立排放口，故本次验收不做监测。

## 10.2 废气

对照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，该企业所测G1排烟竖井颗粒物的排放浓度和排放速率、G2排烟竖井出口甲苯排放浓度及其速率及厂界四周颗粒物、甲苯排放浓度按上述测值评价均符合相关排放要求，平均处理效率为79.2%；进口不做评价。

## 10.3 噪声

监测期间，该企业所测厂界四周昼间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值要求，夜间不生产。

## 10.4 固体废物

根据现场踏勘，该项目固废主要为锡渣、废活性炭、废皮料、废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）、原辅材料的废包装物、废抹布、员工生活垃圾等。

其中电线切割废线材、套管材料、锡渣、废皮料、废包装物企业收集后可出售给物资回收公司回收利用，废原料瓶（酒精瓶、胶水瓶）、活性炭统一收集后委托杭州立佳环境服务有限公司处置，生活垃圾、含油抹布委托环卫部门清运处理。

## 10.5总结论

杭州华升电子有限公司年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目在实施过程及运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环境影响报告表及杭州市余杭区环境保护局审批意见中要求的环保设施和有关措施，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

# 11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 杭州华升电子有限公司年产电器配件5000万套、钱包15万个建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 杭州市余杭区闲林街道嘉企路10号E栋2楼3楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C38电气机械和器材制造业 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 建设性质 | □新建 √迁建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产电器配件5000万套、钱包15万个 | 实际生产能力 | 年产电器配件5000万套、钱包15万个 | 环评单位 | 煤科集团杭州环保研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 杭州市余杭区环境保护局 | 审批文号 | 报告表2018-2号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年1月 | 竣工日期 | 2018年5月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 浙江鸿博环境检测有限公司 | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | 达到75% |
|  | 投资总概算（万元） | 279.14 | 环保投资总概算（万元） | 6.0 | 所占比例（%） | 2.2% |
|  | 实际总投资 | 279.14 | 实际环保投资（万元） | 6.0 | 所占比例（%） | 2.2% |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 4.5 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） | 1.0 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2018年8月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1：环评批复（报告表2018-2号）

附件2：危废协议

附件3：检测报告

# Text boxes

1#

2楼3楼为本项目所在地；

其余为房东用房

▲3

▲4

▲2

▲1

N

▲：厂界噪声

▲―噪声检测点

检测期间，企业正常生产。